## Slide 1
KISMŰTÁRGYAK, HIDAK ÉS A VASÚTI FOLYÓPÁLYA
KÖZÖTTI ÁTMENETI SZAKASZOK KIALAKÍTÁSA
Dr. Horvát Ferenc
KÉ-VA/08-0239
SZÉM1/08-0239
XV. Vasúti pályák tervezésétől a kivitelezésig
Szakmai továbbképzés. Budapest, 2019.02.20-21.

## Slide 2
1. BEVEZETÉS
Eltérő szerkezetű és rugalmasságú pályaszakaszok csatlakozására jellegzetes pél-da a híd és a normál folyópálya vagy az alagút és a folyópálya találkozása, de ide sorolhatók a kistakarású rövid műtárgyak és csatlakozó szakaszaik is.
Ezeken a helyeken a vágány alátámasztási rugalmassága hirtelen megváltozik, mely a haladó vasúti járműben lengéseket, míg a pályában többlet igénybevételeket kelt. Már rövid idő után maradó deformációk alakulnak ki az alépítményben, amelyek a vágánygeometria fekszint és síktorzulás jellemzőit lerontják.
Fotó: Bokory Gábor

## Slide 3
Győr állomás III. vágány Postaalagút feletti szakaszának állapota
Győr állomás III. vágány érintett szakaszának mérővonati grafikonja
1. BEVEZETÉS

## Slide 4
1. BEVEZETÉS
Vágánymerevség különbség és hatása a híd környezetében
Forrás: Plotkin, D., & Davis, D. (2008). Bridge Approaches and track stiffness (W. Office of Railroad Development, DC 20590, Trans.)
A vágánymerevség változása és a kialakuló sínkoronaszint deformációk között kapcsolat van.

## Slide 5
1. BEVEZETÉS
Összetett probléma, amely komplex
geotechnikai,
pályaszerkezeti,
hídszerkezeti
megoldást igényel.
A szakirodalomban különböző módszerek találhatók a változó merevségű átmenetek megoldására. A meghatározó körülmények nagy száma miatt nincsen egyetlen, általánosan alkalmazható megoldás. Gyakorlatilag minden esetben egyedi adatok és mérlegelés alapján kell megtervezni az átmeneti szakaszt.

## Slide 6
2. A LEROMLÁS OKAI
A pálya átmeneti zónában történő leromlásának elsődleges okai:
a geotechnikai körülmények (talajfajta, víztelenítés, teherbírás),
a híd illetve a csatlakozó szakasz egyenlőtlen merevsége és csillapítási képessége,
az indukált talajvíznyomás változások.
2.1. Elsődleges okok
Másodlagos okok:
a vonatterhelés,
a sebesség,
a forgalmi viszonyok,
a töltés magasság,
a hídfő típusa,
a híd csatlakozás kialakítása, amely befolyásolhatja az átmeneti zónában kialakuló süllyedéskülönbségek mértékét.
2.2. Másodlagos okok

## Slide 7
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
A számítások célja:
a geotechnikai beavatkozás szükségességének megállapítása,
a beavatkozás hosszának megállapítása.
Térbeli (3D) modellel korrekt módon vizsgálhatók a valós viszonyok: az altalajt, az abba beépített szerkezetet és a töltést is háromdimenziós testként lehet bevinni a modellbe, s kölcsönhatásaikat a korszerű talajmodellek jól szimulálják.
Vasúti kisműtárgy és a csatlakozó szakaszok vizsgálata térbeli modellezéssel
3.1. A számításokról

## Slide 8
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
A modellezések célja megválaszolni, hogy:
az első dinamikus teher áthaladásakor bekövetkező süllyedés nagyságában milyen szerepe van a vonatteher nagyságának és sebességének,
az altalaj típusa milyen mértékben befolyásolja a vonatteher hatására kialakuló süllyedést,
a többszöri vonatáthaladás hatására miként tömörödik az altalaj, mekkora az rugalmas és a maradó alakváltozás.
Teher: LM 71 jelű, V = 80 km/h illetve 250 km/h.
96 m hosszú modell, a vizsgált építési-terhelési-számítási fázisok:
töltésépítés 0,0 – 2,0 – 4,0 – 6,0 m vastagságban – statikus számítás,
35 cm hatékony vastagságú zúzottkő ágyazat építése – statikus számítás,
vágány építése (B70 keresztaljak 60 cm-enként, 60E1 r. sínszálak) – statikus számítás,
vonatteher (80 km/h vagy 250 km/h) – dinamikus számítás.

## Slide 9
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
9
Eset | Altalaj |  |  |  | 
 | puha iszap | puha agyag | előterhelt iszap | közepes agyag | homok
Műtárgy nélkül 5 m vastag altalaj | 0 – 2 – 4 - 6 m töltés | 0 – 2 – 4 - 6 m töltés | 0 – 2 – 4 - 6 m töltés | 0 – 2 – 4 - 6 m töltés | 0 – 2 – 4 - 6 m töltés
Műtárgy nélkül 10 m vastag altalaj | 0 – 2 – 4 - 6 m töltés | 0 – 2 – 4 - 6 m töltés | 0 – 2 – 4 - 6 m töltés |  | 0 – 2 – 4 - 6 m töltés
„A” méretkategória 5 m vastag altalaj |  | 0 – 2 m töltés | 0 – 2 m töltés |  | 0 – 2 m töltés
„B” méretkategória 5 m vastag altalaj | 0 – 2 m töltés | 0 – 2 m töltés | 0 – 2 m töltés | 0 – 2 m töltés | 0 – 2 m töltés
„C” méretkategória 5 m vastag altalaj |  | 0 – 2 m töltés | 0 – 2 m töltés |  | 0 – 2 m töltés
„B” méretkategória 10 m vastag altalaj | 0 – 2 m töltés | 0 – 2 m töltés | 0 – 2 m töltés |  | 0 – 2 m töltés
Modellezett esetek
„A” méretkategória: 1,0×1,0 m, „B” méretkategória: 2,0×2,0 m és „C” méretkategória: 3,0×4,0 m nyílású kisműtárgy (kerethíd).

## Slide 10
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
3.2. Eredmények műtárgy nélküli folyópálya esetére
Az építés után várható süllyedés a töltés önsúlyából

## Slide 11
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
Az első teheráthaladáskor bekövetkező többletsüllyedés
A járműteher hatására bekövetkező többletsüllyedés kb. 15-25 mm-en állandósul, és 6 m töltésmagasság az, aminél már az altalaj tulajdonságának csekély szerepe van.

## Slide 12
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
Az első teheráthaladáskor bekövetkező teljes süllyedés

## Slide 13
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
Idő - maradó süllyedés kapcsolat hétszeri vonat áthaladáskor

## Slide 14
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
3.3. Eredmények 2x2 m-es műtárgy esetére
V = 80 km/h vonat sebesség, 5 m vastag altalaj esetén

## Slide 15
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
V = 250 km/h vonat sebesség, 5 m vastag altalaj esetén

## Slide 16
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
Az átmeneti szakasz hossza

## Slide 17
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
A geotechnikailag szükséges átmeneti szakasz hossza kisműtárgyak esetén
Többletsüllyedés
az első teheráthaladáskor
[mm]
Átmeneti szakasz
hossza
[m]

## Slide 18
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
3.4. Egy „átlagos” vasúti híd komplex modellezése
A modell legfontosabb paraméterei:
altalaj – puha agyag, vastagsága 25 m
7,2 m magas töltés, jó minőségű szemcsés anyag
háttöltés – jó minőségű szemcsés anyag, a felmenőfal mögötti 10 m hosszú zónában épült, 1:1,5 rézsűhajlással
hídszerkezet szabad nyílása – 18 m
hídfők alapozása – 18 db CFA cölöp
hídfők, szárnyfalak – betonból készülnek
felszerkezet típusa – tartóbetétes felszerkezet
vasúti jármű sebessége – 80 km/h.

## Slide 19
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
Teljes süllyedés, a jármű a hídon halad
Értékelési ütem | Mérték-egység | Süllyedés értéke
Építés után a süllyedés a folyópályán | [mm] | 253
Teher áthaladáskor a teljes süllyedés a folyópályán | [mm] | 264
Teher hatására a többlet összenyomódás a folyópályán | [mm] | 11
Szükséges átmenet hossza | [m] | kb. 30

## Slide 20
3. GEOTECHNIKAI SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK
Vasúti híd modell eredménye, 80 km/h vonat sebesség
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a hidak környezetében kialakított átmeneti zóna viselkedése nem tér el a kisműtárgyak környezetében kialakított átmeneti zóna viselkedésétől, így ezek esetében is alkalmazhatók a kisműtárgyakra megállapított átmeneti hosszak.

## Slide 21
4. GEOTECHNIKAI BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
Meghatározóan fontos alapkörülmény, hogy a beavatkozás jellegzetes hibát akar-e felszámolni, vagy általános felújítási tevékenységről van szó, illetve sebesség és tengelyteher emeléssel járó korszerűsítés következik-e be.
Geotechnikai szempontból az alábbiak a meghatározó körülmények:
a vasúti alépítmény igénybevételében alapvető változás áll be:
zúzottkő ágyazatú és merevlemezes vágány csatlakozása,
eltérő alépítményi kialakítás miatt jelentősen különböző vágánymerevségű szakaszok találkoznak,
a töltésben kistakarású műtárgy (pl. kerethíd) található,
földmű és hídszerkezet találkozásánál:
új földmű illetve új hídszerkezet építéséről van-e szó, ahol az elsődleges és a másodlagos konszolidációval számolni kell,
a földmű és a hídszerkezet egyikénél konszolidáció már nem várható,
sem a földműnél, sem a hídszerkezetnél konszolidáció már nem várható.
4.1. Geotechnikai körülmények

## Slide 22
4. GEOTECHNIKAI BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK
4.2. Beavatkozási formák
A rehabilitációs munkák keretében a leromlott földmű helyreállítása, feljavítása az elsőrendű cél, megfelelő geometriájú és teherbírású földművet kell produkálni, meg kell akadályozni a további deformációkat, leromlásokat. Megoldások lehetnek:
a kedvezőtlen altalaj (puha, szerves agyagok) utólagos erősítése (pl. töltésalapozás függőleges vagy ferde oszlopok készítésével),
a kedvezőtlen töltésanyagok tömeges jellegű, kötőanyagos javítása,
a töltések felső zónájának kicserélése, stabilizálása, erősítő geoműanyagok beépítése,
felszíni vízelvezetés javítása,
szivárgók készítése, töltés- és bevágási rézsűk drénezése,
műtárgyak talajkörnyezetének egyedi jellegű kötőanyagos feljavítása.

## Slide 23
5. A PÁLYASZERKEZETI OKBÓL SZÜKSÉGES ÁTMENETI SZAKASZ
A két pályaszerkezet vasúti teher okozta rugalmas sínlehajlási értékének a különbségére megadott határérték alapján eldönthető az átmeneti szakasz szükségessége.
5.1. Az átmeneti szakasz szükségessége pályaszerkezeti szempontból
Járműteher alatti sínlehajlás (sínsüllyedés) különbségek javasolt határértékei a pályasebesség függvényében:
V  120 km/h…seng = 0,8 mm,
120 km/h  V  160 km/h…seng = 0,6 mm,
160 km/h  V  200 km/h…seng = 0,4 mm.
Az átmeneti szakasz szerkezeti kialakítása olyan legyen, hogy azon
a sínlehajlás értéke folyamatosan változzon, vagy
lépcsőzetes legyen a változás, de az egyes sínlehajlás-különbségek a seng határértéket nem léphetik át.

## Slide 24
5. A PÁLYASZERKEZETI OKBÓL SZÜKSÉGES ÁTMENETI SZAKASZ
Az átmeneti szakasz hosszának számítására az UIC az alábbi javaslatot adja:
L = 0,5*v m, ahol „v” a pálya tervezési sebessége (m/s).
Az átmeneti szakasz minimális hosszát (Lmin) az alábbiak szerint javasolt meghatározni:
a hossz a k = 0,60 méteres aljtávolság egészszámú többszöröse legyen,
a legrövidebb hossz 12,0 m,
a hossz a pálya tervezési sebességének függvényében:
40  V  160 km/h Lmin = 0,5*v, de nem kisebb, mint 12,0 m,
160  V  200 km/h Lmin = 0,7*v,
ahol a „v” sebesség [m/s],
Lmin [m].
5.2. Az átmeneti szakasz hossza

## Slide 25
Sebesség [km/h] | Lmin [m]
40  V  90 | 12,0
90 | 12,6
100 | 14,4
110 | 15,6
120 | 16,8
130 | 18,6
140 | 19,8
Sebesség [km/h] | Lmin [m]
40  V  90 | 12,0
150 | 20,4
160 | 22,2
170 | 33,6
180 | 35,2
190 | 37,2
200 | 39,6
A fenti hosszakat a geotechnikailag szükséges hosszakkal össze kell hangolni.
5. A PÁLYASZERKEZETI OKBÓL SZÜKSÉGES ÁTMENETI SZAKASZ
Az átmeneti szakasz minimális hossza

## Slide 26
6. A VÁGÁNY ALÁTÁMASZTÁSÁNAK MEREVSÉGE
6.1. A vágány alátámasztási merevségét befolyásoló felépítmény-szerkezeti megoldások
Az alátámasztási merevséget befolyásoló megoldások, amelyeknek kombinációja is lehetséges:
kiegészítő sín (a vágány alátámasztási merevségének növelése),
elasztomerek: a felépítményszerkezet különböző helyein beépített rugalmas rétegek, a sín / a vágány alátámasztási merevségének csökkentésére: rugalmas közbetét, rugalmas alátétlemez, aljpapucs, alágyazati szőnyeg,
ágyazatragasztás, amellyel az eredendően kohézió nélküli szemcsehalmaz összeragasztható, ami által adott merevségű gerenda / lemez alakítható ki,
erősített kiegészítő réteg,
merevlemezes kialakítás:
diszkrét sínleerősítésekkel,
kiöntött síncsatornás megoldással.

## Slide 27
6. A VÁGÁNY ALÁTÁMASZTÁSÁNAK MEREVSÉGE
6.2. Ágyazatragasztás
Az ágyazatragasztás során – a megfelelően előkészített ágyazati rétegre, illetve rétegbe – kétkomponensű, epoxigyanta vagy poliuretán alapú ragasztóanyagot juttatnak. A hőmérséklettől függően, de igen rövid idő alatt a ragasztóanyag megszilárdul. A korábban kohézió nélküli halmazban a szemcsék éleik, érintkezési pontjaik, felületeik mentén nagy szilárdsággal (és a keresztaljakkal is) összeragadnak, olyan erősen, hogy a vonatforgalomból származó igénybevételeket és az időjárási hatásokat hosszú ideig, tartósan elviselik.
A szemcsehalmaz
összeragasztásának elve
Összeragasztott ágyazati szemcsék

## Slide 28
6. A VÁGÁNY ALÁTÁMASZTÁSÁNAK MEREVSÉGE
Gerenda típusú ragasztás méretei
A teljes ragasztás méretei
Kísérleti mérések Zalabér-Batyk állomáson, 2012
A ragasztás mélysége 20 cm
A ragasztás mélysége 50 cm
Pályaszerkezet:
60 E1 r. sín, B70-N típusú vb. aljak, k = 0,60 m, Vossloh szorítókengyelek, KL síncsavarok,
0,35 m hasznos ágyazatvastagság + HK védőréteg.
Mért értékek: V 63 mozdony tengelyei alatti sínsüllyedések  a ragasztás rugalmassági modulusa (E érték) számítható.

## Slide 29
6. A VÁGÁNY ALÁTÁMASZTÁSÁNAK MEREVSÉGE
Sínsüllyedés értékek v63 mozdonyteher és
C = 0,10 N/mm3 ágyazási tényező esetében
Gerenda típusú ragasztás véges elemes számítása:
60 E1 rendszerű sín, B70-N típusú vasbeton aljak, 0,60 m aljtávolsággal, Vossloh szorítókengyelek, KL síncsavarok,
0,35 m hasznos ágyazatvastagság, HK védőréteg,
ragasztott lemez vastagsága: 20 cm, ágyazási tényezője: 0,05 – 0,10 – 0,15 – 0,20 N/mm3,
E = 5750 N/mm2,
teher: V 63 háromtengelyes forgóváz, első tengely lemezközépen.
e1
e2
e3

## Slide 30
6. A VÁGÁNY ALÁTÁMASZTÁSÁNAK MEREVSÉGE
Sínsüllyedés értékek V 63 mozdony forgóvázának három tengelye alatt, gerenda típusú ragasztás és eltérő ágyazási tényezők esetében

## Slide 31
6. A VÁGÁNY ALÁTÁMASZTÁSÁNAK MEREVSÉGE
6.3. A durvaszemcsés kiegészítő rétegszerkezet számítása
A vasúti pályaszerkezeti rétegek felületén értelmezhető ágyazási tényező meghatározása a pályaszerkezet tervezésének alapját képzi. Holland mérnöki gyakorlatban előforduló rétegszerkezet tervezési módszer adaptációjával végezhető el a tervezés.
Az ágyazási tényező számítása a réteg tetején
C0: a kiindulási ágyazási tényező [N/mm3],
hf: a kiegészítő réteg vastagsága [mm],
Ef: a kiegészítő réteg dinamikus rugalmassági modulusa [N/mm2],
C: a kiegészítő réteg tetején értelmezett ágyazási tényező [N/mm3].
Forrás: Structural Design of Pavements. Part IV Design of Concrete Pavements (L.J.M. Houben, 2009. január)

## Slide 32
A holland anyag alapján a dinamikus rugalmassági modulus és a CBR érték között az alábbi összefüggés áll fenn:
Számítási összefüggések
6. A VÁGÁNY ALÁTÁMASZTÁSÁNAK MEREVSÉGE
Összefüggés a teherbírási modulus és az ágyazási tényező között

## Slide 33
Méretezési görbe SZK1 anyagra
kiinduló E2  rétegvastagság  E2 érték a kiegészítő réteg tetején
6. A VÁGÁNY ALÁTÁMASZTÁSÁNAK MEREVSÉGE

## Slide 34
Méretezési görbe CKT rétegre
kiinduló E2  rétegvastagság  E2 érték a felső réteg tetején
6. A VÁGÁNY ALÁTÁMASZTÁSÁNAK MEREVSÉGE

## Slide 35
Méretezési görbe gerenda típusú ragasztott zúzottkő ágyazatra
kiinduló E2  rétegvastagság  E2 érték a felső réteg tetején
6. A VÁGÁNY ALÁTÁMASZTÁSÁNAK MEREVSÉGE

## Slide 36
Méretezési görbe teljes típusú ragasztott zúzottkő ágyazatra
kiinduló E2  rétegvastagság  E2 érték a felső réteg tetején
6. A VÁGÁNY ALÁTÁMASZTÁSÁNAK MEREVSÉGE

## Slide 37
7.1. A feladat
7. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA KISMŰTÁRGY ESETÉN
Kiinduló adatok:
statikus járműteher LM71
vágány statikus ágyazási tényezője
merev kisműtárgy felett 0,1 N/mm3
folyóvágányban 0,02 N/mm3
Statikus vonatteher – statikus ágyazási tényezők
Dinamikus vonatteher – dinamikus ágyazási tényező (felkeményedés)

## Slide 38
7. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA KISMŰTÁRGY ESETÉN
Járműteher pozíciók
teljes hosszban a folyópályán,
az első tengely a kisműtárgy elején áll,
az első tengely a kisműtárgy közepén áll,
az első tengely a kisműtárgy végén áll,
a kisműtárgyhoz képest szimmetrikusan helyezkedik el.
Sínsüllyedések burkológörbéje a különböző járműteher helyzetekre
A süllyedéskülönbségek alapján a geotechnikai és a felépítményszerkezeti beavatkozás megtervezhető.

## Slide 39
7. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA KISMŰTÁRGY ESETÉN
A számított sínlehajlás értékek normál illetve ragasztott ágyazatos vágányban
LM71 teher, 60 E1 r. sínek, LW aljak 0,6 m távolságban
(54 E1 r. sínek, LM aljak 0,6 méterenként gyakorlatilag megegyező eredményt adnak)

## Slide 40
7. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA KISMŰTÁRGY ESETÉN
7.2. 0 m töltésmagasságú kisműtárgy esetén az átmeneti szakasz kialakítása ágyazatragasztással
(a hossz mentén az átme-neti szakasz nem arányos ábrázolásával)
A két eltérő kialakítású ragasztás közvetlenül csatla-koztatható egymáshoz.
Hosszuk egyenként a szá-mított átmeneti szakasz hosszának fele.
Elvi ábra

## Slide 41
Hídszerkezet | Vágány kialakítása a hídon | Átmeneti szakasz | Szerep
Nyitott pályás acélhíd | hídfás osztott sínleerősítés | kiegészítő sínek és ragasztott zúzottkő ágyazat | alátámasztási merevség folytonos / lépcsős átmeneté-nek biztosítása
 |  | vb. lemez diszkrét sínleerősítésekkel, változó alátámasztási rmerevséggel + kiegészítő sínek és ragasztott zúzottkő ágyazat | alátámasztási merevség folytonos / lépcsős átmene-tének biztosítása, hídvég szögelfordulásának csökkentése, sínszálak igénybevételének csökkentése
Vasbeton lemezhíd | kiöntött síncsatornás | kiöntött síncsatornás vagy vb. lemez diszkrét sínleerősítésekkel, változó alátámasztási merevséggel | alátámasztási merevség folytonos / lépcsős átmene-tének biztosítása, hídvég szögelfordulásának csökkentése, sínszálak igénybevételének csökkentése
 | diszkrét sínalátámasztás | vb. lemez diszkrét sínleerősítésekkel, változó alátámasztási merevséggel | alátámasztási merevség folytonos / lépcsős átmene-tének biztosítása, hídvég szögelfordulásának csökkentése, sínszálak igénybevételének csökkentése
Ortotróp lemezes acélhíd | kiöntött síncsatornás | kiöntött síncsatornás vagy vb. lemez diszkrét sínleerősítésekkel, változó alátámasztási rugalmassággal | alátámasztási merevség folytonos / lépcsős átmene-tének biztosítása, hídvég szögelfordulásának csökkentése, sínszálak igénybevételének csökkentése
 | diszkrét sínalátámasztás | vb. lemez diszkrét sínleerősítésekkel, változó alátámasztási merevséggel | alátámasztási merevség folytonos / lépcsős átmene-tének biztosítása, hídvég szögelfordulásának csökkentése, sínszálak igénybevételének csökkentése
Ágyazatátvezetéses vb. vagy acélhíd | Ágyazatos, keresztaljas felépítmény | kiegészítő sínek és ragasztott zúzottkő ágyazat | alátámasztási merevség folytonos / lépcsős átmene-tének biztosítása
8.1. Csatlakozási esetek
Minden esetben, ha szükséges, a geotechnikai beavatkozást végre kell hajtani (pl. stabilizáció; mélykeverés, stb.).
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 42
8.2. Az átmeneti szakasz kialakítása felül bordás kiegyenlítő lemez alkalmazásának esetében
A felül bordás kiegyenlítő lemez azt a feladatát, hogy a hídszerkezet véglap-elfordulásából származó vágányemelő hatást csökkentse / megszüntesse, megfelelően ellátja.
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 43
Rossz vízelvezetés miatti gyenge alépítmény esetén a kiegyenlítő lemez az alátámasztási rugalmasság egy keresztmetszetben történő megváltozásának gondját nem tudja kezelni. Gyakorlatilag a kiegyenlítő lemez nélküli hídfő – hagyományos pálya csatlakozás süllyedési teknő kialakulási problémáját eltolja a kiegyenlítő lemez csatlakozó pálya felőli végére.
Az e.gy. lemez hossza kevés ahhoz, hogy az átmeneti szakasz szerepét is elláthassa.
Közvetlenül a kiegyenlítő lemez végénél jelentős a zúzottkő ágyazat vastagsági többlete. A rétegben – a kivitelezés jó minősége esetén is – a vonatforgalom dinamikus hatása jelentős mértékű utótömörödést okoz, ami a keresztaljak alatt az ágyazatszint csökkenéséhez vezet. A vágány – merevsége okán – a vonatteher elhaladása után eredeti magassági pozíciójába törekszik visszaállni. Így vaksüppedések alakulnak ki a bordás kiegyenlítő lemezt követő néhány alj alatt. A vaksüppedéses aljakra jutó vonatteherből származó függőleges erő – a vaksüppedés mértékétől függően – a normál esetben fellépő erőnek akár kétszerese is lehet.
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 44
A kiegyenlítő lemez végénél kialakuló süllyedési teknő elkerülésére az alábbi kialakítások illetve azok kombinációi adhatnak megoldást:
kiegészítő sínek alkalmazása (ezt a szerepet a terelősínek / terelőelemek is betöltik),
ágyazatragasztás a vastag zúzottkő réteg stabilizálására,
a kiegészítő réteg vastagságának változtatásával és/vagy erősítésével – hasonlóan, mint kisműtárgy esetében,
az alépítmény megerősítése.
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 45
FMK-004 mérési grafikon
2017.04.27.
Szolnoki Tisza-híd
Ágyazatragasztás
2017.08.04.
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 46
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
horvat.sze@gmail.com

## Slide 47
Többleterők
Hídszerkezet
Hídfő
Hídszerkezet
Hídfő
F1 Nyomóerő 
F2, F3 Húzóerő 

Véglapelfordulás miatt
Függőleges elmozdulás miatt
v
8.3. Többleterők a hídvég mozgásaiból
A többleterők nagyságát befolyásolja diszkrét sínalátámasztás esetében:
a híd – hídfő szomszédos két aljának távolsága,
a sín hajlítási merevsége,
a sínalátámasztási merevség nagysága.
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 48
AxisVM 13 futtatási eredmények
Paraméterek:
L = 40 m támaszközű, alsópályás, rácsos híd
hídhoz csatlakozó vb. merevlemezes felépítmény
LM71 teher
konzolhossz 25 cm illetve 50 cm,
sínágyazás függőleges rugalmassági állandója 10 kN/mm/m és 50 kN/mm/m értékek között (lágy alátámasztások),
sínalátámasztási pontok távolsága 600 mm
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 49
A függőleges kihúzóerők alakulása diszkrét sínleerősítésű vb. lemez esetén
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 50
A függőleges kihúzóerők alakulása kiöntött síncsatornás vb. lemez esetén
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 51
8.4. Az átmeneti szakasz tervezése ágyazatátvezetéses híd esetén
A vágányalátámasztás teherbírási modulus értéke E2,1 és E2,2, az ágyazási tényező a folyópályában C1 [N/mm3], a hídfőnél C2 érték. A tervezés során a következőket kell meghatározni:
az átmenet szakasz hosszát,
az E2 teherbírási vagy a C ágyazási tényező változtatását,
a felépítmény szerkezeti kialakítását.
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 52
A szerkezeti kialakítás:
a hídon a zúzottkő ágyazat alá alágyazati szőnyeget kell fektetni,
a csatlakozó szakaszon az alátámasztási merevség változtatása kialakítható
a kiegészítő réteg vastagságának változtatásával – hasonlóan, mint kisműtárgy esetében,
ágyazatragasztás alkalmazásával – hasonlóan, mint kisműtárgy esetében.
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 53
53
8.5. Javaslat az átmeneti szakasz kialakítására merevlemezes kivitellel
A vb. pályalemez által ellátandó feladatok:
a csatlakozó szakaszok között a vágány alátámasztási merevsége megfelelő átmenetének biztosítása,
fekszinthiba mentes szakasz létesítése,
a hídszerkezet véglapelfordulásából származó emelő hatás megszüntetése.
A vb. pályalemez tervezésénél tekintettel kell lenni a következőkre:
a vb. lemez vége felül a hídfőre,
tömege elégséges legyen a vágányt emelő hatás kiegyenlítésére,
a diszkrét sínleerősítések lehorgonyzó csavarjainak teherbírása, illetve a kiöntött síncsatornás sínek felszakítási ellenállása a fellépő erőhatásokra megfelelő nagyságú legyen.
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 54
Diszkrét sínleerősítés vb. lemezen
Rugalmas aláöntés
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 55
Kiöntött síncsatornás kialakítás
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 56
56
A vb. lemez hossza minden esetben 12 m, szélessége 3,0 m. A vb. lemezhez a folyópálya felé csatlakozó szakaszon 12 – 12 m hosszú, I. és II. típusú ágyazatragasztást kell alkalmazni (ld. diát). A panel készülhet monolit vagy előregyártott módon.
A panelekről a csapadékvíz lefolyását biztosítani kell:
diszkrét sínleerősítésű kivitel esetén a felső sík két oldalra lejtésével,
kiöntött síncsatornás felépítmény esetén a panel csatlakozó pálya felőli végén keresztfolyókát kell kialakítani.
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 57
8.5.1. Változó rugalmasságú diszkrét sínalátámasztásokkal kialakított átmeneti szakasz
Az alátámasztás merevségének lépcsős változtatása az átmeneti szakaszon a rugóállandók ismeretében (a hossz mentén az átmeneti szakasz nem arányos ábrázolásával)
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 58
A sínalátámasztás rugóállandója változtatásának meghatározás
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 59
A rugóállandó és az elasztomer / aláöntő anyag vastagságának összefüggése
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 60
8.5.2. Kiöntött síncsatornás átmeneti szakasz vb. lemezen
Az alátámasztás folyamatos változtatása az átmeneti szakaszon a vágány alátámasztási merevségének ismeretében (a hossz mentén az átmeneti szakasz nem arányos ábrázolásával)
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 61
Paraméterek és kialakítási tulajdonságok, amelyek a kiöntött síncsatornás szerkezet viselkedését alapvetően befolyásolják:
a csatorna és a kiöntés geometriája,
sínrendszer,
a kiöntőanyag fizikai tulajdonságai,
a sínágyazás függőleges és oldalirányú merevsége,
rugalmas síntalpszalag alkalmazása,
takarékelemek alkalmazása.
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 62
A különböző típusú felépítményszerkezetek közötti átmeneti szakaszok tervezéséhez, azaz a szükséges rugalmasság beállításához meg kell adni a síntalp aláöntési vastagság változását az alkalmazandó típusú kiöntőanyag és sínrendszer esetére.
Rendelkezésre állnak a laborkísérletek alapján az aláöntési vastagság függvényében az U-tényező változását leíró grafikonok, anyagfajtánként és sínrendszerenként.)
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN

## Slide 63
A vágány alátámasztási merevsége
(U-tényező) és a síntalpágyazás vastagságának összefüggése
Az aláöntési vastagság általában 20 mm-nél ne legyen kisebb érték.
Az aláöntés max. vastagságát a bekerü-lési költség, illetve az öntés vastagsági határa (50 mm-es) korlátoz-za.
A folytonos átmenetű síncsatorna kialakítása
8. ÁTMENETI SZAKASZ KIALAKÍTÁSA HIDAK ESETÉN